Załącznik nr 1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakup zestawów edukacyjnych na potrzeby projektu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu „Czas na profesjonalistów – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim” Zakup zestawów edukacyjnych na potrzeby projektu |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Jednostka | Liczba | Opis przedmiotu zamówienia |
| Zakup zestawów edukacyjnych na potrzeby projektu Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie |
| 1. | Zestaw konstrukcyjny do nauki robotyki i programowania | zestaw | 7 | Edukacyjny zestaw programowalnych klocków umożliwiający budowanie różnych urządzeń i robotów. W zestawie min. 280 dobranych klocków do składania wielu ciekawych konstrukcji i ich programowania. Klocki służące do budowy robotów i pojazdów z wykorzystaniem silnika i czujników. System łączenia elementów nie wymagający użycia narzędzi. W skład zestawu wchodzą: klocki min. 280 elementów, w tym koła zębate, opony (minimum 3 rozmiary), zębatki, belki konstrukcyjne, elementy łączące, osie krzyżowe o różnej długości; plastikowe pudełko z przegródkami do sortowania elementów; silnik elektryczny; czujnik ruchu – rozpoznawanie zdarzeń zbliżanie i oddalanie; czujnik przechyłu – praca w 2 osiach: lewo-prawo, góra-dół; wykrywanie stanu neutralnego, wykrywanie stanu „potrząśnięcia”; sterownik robota – dwa porty do urządzeń aktywnych; komunikacja poprzez interface Bluetooth 4.0; gwarancja 30 miesięcy. Zamawiający rozumie zestaw klocków o zakresie możliwości wykorzystania w edukacji dzieci oraz zaawansowaniu technologicznym i funkcjonalności oprogramowania oraz jego parametrach nie niższych niż Lego ® WeDo 2.0. Zawartość zestawu równoważnego musi obejmować co najmniej taki sam zakres urządzeń oraz materiałów pomocniczych. |
| 1.1 | Zestaw części zapasowych | zestaw | 7 | Części zapasowe do zestawu konstrukcyjnego do nauki robotyki i programowania opisanego w pozycji nr 1: liczba części w zestawie min 109; system łączenia elementów nie wymagający użycia narzędzi. |
| 1.2 | Ładowarka mikroprocesoro-wa AA | szt. | 4 | Ładowarka kompatybilna z zestawami konstrukcyjnymi do nauki robotyki i programowania opisanymi w pozycji nr 1: cztery niezależne kanały ładowania, możliwość ładowania 1-4 szt. akumulatorków; obsługiwane akumulatory: R03 AAA / R6 AA, Ni-MH o dowolnej pojemności; prąd ładowania min.: AA 1 szt.- 1800mA, 2 szt.- 900mA, 3-4 szt.- 450mA; orientacyjne czasy ładowania: - 3-4 szt. AA 2000mAh ~ 5h, - 1 szt. AA 2000mAh ~ 1,2h; czytelny wyświetlacz LCD z zielonym podświetleniem; ochrona akumulatorów przed przeładowaniem; podwójna sygnalizacja pełnego naładowania; automatyczne wyłączenie ładowania; wykrywanie uszkodzonych akumulatorów; regeneracja skrajnie rozładowanych akumulatorów. |
| 1.3 | Akumulator niklowo-wodorkowy AA | szt. | 12 | Akumulator kompatybilny z zestawami konstrukcyjnymi do nauki robotyki i programowania opisanymi w pozycji nr 1: min. 2000 cykli ładowania; pojemność minimalna: 1900 mAh; napięcie oraz rozmiar akumulatora zgodne z zestawem konstrukcyjnym do nauki robotyki i programowania opisanym w pozycji nr 1. |
| 1.4 | Adapter Bluetooth | szt. | 6 | Adapter kompatybilny z zestawami konstrukcyjnymi do nauki robotyki i programowania opisanymi w pozycji nr 1: wersja Bluetooth = 4.0; maksymalna moc wyjściowa min. = 0dBm; czułość odbiornika min. = -91dBm; obsługiwane złącza magistrali = USB; obsługiwane złącza we/wy = USB. |
| 2. | Zestaw konstrukcyjny do nauki robotyki i programowania | zestaw | 9 | Edukacyjny zestaw programowalnych klocków umożliwiający budowanie różnych urządzeń i robotów. W zestawie min. 541 dobranych klocków do składania wielu ciekawych konstrukcji i ich programowania. System łączenia elementów nie wymagający użycia narzędzi. W skład zestawu wchodzą: klocki min. 541 elementów, w tym: koła zębate, opony (minimum 2 rozmiary), zębatki, belki konstrukcyjne, elementy łączące, osie o różnej długości, kulka podporowa, elementy modułowe gąsienic; plastikowe pudełko z przegródkami do sortowania elementów; sterownik robota, min. wymagania: procesor ARM 9, 300 MHz; 64 MB RAM, 16 MB pamięci Flash; możliwość pracy z wykorzystaniem dedykowanego akumulatora; 4 porty do podłączenia efektorów; 4 porty do podłączenia czujników; ekran monochromatyczny, rozdz. 178x128px; wbudowany głośnik; wbudowany obrazkowy język programowania; oprogramowanie układowe na licencji otwartej; port USB do połączenia z komputerem lub z innym sterownikiem; port USB do podłączenia karty WiFi, pamięci USB (do 32 GB) lub kolejnego sterownika; wbudowany czytnik kart microSD (do 32 GB); możliwość pracy kilku sterowników w trybie kaskadowym – do 4 sterowników; mechanizm automatycznego wykrywania dedykowanych serwomotorów i czujników; serwomotor duży – min. dwie sztuki; serwomotor średni – min. jedna sztuka; ultradźwiękowy czujnik odległości – min. jedna sztuka; zasięg do 250 cm; dokładność pomiaru do +/- 1 cm; mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota; tryby pracy (pomiar, wykrywanie innych czujników); czujnik dotyku – min. jedna sztuka; czujnik żyroskopowy – min. jedna sztuka; czujnik koloru – min. jedna sztuka; ckumulator litowo-jonowy – min. jedna sztuka; pojemność przynajmniej 2050 mAh; możliwość ładowania bez wyciągania z robota; min. 5 kabli do łączenia silników i czujników ze sterownikiem; kabel USB do połączenia sterownika z komputerem – min. jedna sztuka; zestaw powinien być kompatybilny min. z następującymi językami programowania: LabVIEW; ROBOTC; Scratch 3.0; Python; gwarancja 30 miesięcy. Zamawiający rozumie zestaw klocków o zakresie możliwości wykorzystania w edukacji dzieci oraz zaawansowaniu technologicznym i funkcjonalności oprogramowania oraz jego parametrach nie niższych niż Lego ® Mindstorms Ev3. Zawartość zestawu równoważnego musi obejmować co najmniej taki sam zakres urządzeń oraz materiałów pomocniczych. |
| 2.1 | Zestaw części zapasowych | zestaw | 9 | Części zapasowe do zestawu konstrukcyjnego do nauki robotyki i programowania opisanego w pozycji nr 2: zestaw zawierający krótkie belki i osie, łączniki i małe kółka zębate, dłuższe belki, oraz belki różne; liczba części w zestawie: min. 4, maks. 80; system łączenia elementów nie wymagający użycia narzędzi. |
| 2.2 | Zestaw kabli zapasowych | zestaw | 2 | Części zapasowe kompatybilne z zestawami konstrukcyjnymi do nauki robotyki i programowania opisanymi w pozycji nr 2: Liczba części w zestawie: min. 7 (4 x 25 cm, 2 x 35 cm, 1 x 50 cm); System łączenia elementów nie wymaga użycia narzędzi. |
| 2.3 | Mata warsztatowa | szt. | 1 | Wymiary: min. 160x160 cm, wykonana z tworzywa sztucznego, na macie: okrąg ograniczający czarna linią pole pracy robota, czerwone i niebieskie pola startowe robota, czarna linia łącząca pola startowe, obrys ułatwiający ustawienie prostego labiryntu. |
| 2.4 | Ładowarka mikroprocesorowa AA | szt. | 4 | Ładowarka kompatybilna z zestawami konstrukcyjnymi do nauki robotyki i programowania opisanymi w pozycji nr 2: cztery niezależne kanały ładowania, możliwość ładowania 1-4 szt. akumulatorków; obsługiwane akumulatory: R03 AAA / R6 AA, Ni-MH o dowolnej pojemności; prąd ładowania min.: AA 1 szt.- 1800mA, 2 szt.- 900mA, 3-4 szt.- 450mA; orientacyjne czasy ładowania: 3-4 szt. AA 2000mAh ~ 5h, 1 szt. AA 2000mAh ~ 1,2h; czytelny wyświetlacz LCD z zielonym podświetleniem; ochrona akumulatorów przed przeładowaniem; podwójna sygnalizacja pełnego naładowania; automatyczne wyłączenie ładowania; wykrywanie uszkodzonych akumulatorów; regeneracja skrajnie rozładowanych akumulatorów. |
| 2.5 | Akumulator niklowo-wodorkowy AA | szt. | 36 | Akumulator kompatybilny z zestawami konstrukcyjnymi do nauki robotyki i programowania opisanymi w pozycji nr 2: min. 2000 cykli ładowania; pojemność minimalna: 1900 mAh; napięcie oraz rozmiar akumulatora zgodne z zestawem konstrukcyjnym do nauki robotyki i programowania opisanym w pozycji nr 2. |